БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА В КАБИНЕТЕ ФИЗИКИ

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ КАБИНЕТА ФИЗИКИ.
(выдержки)

1. Кабинет (лаборатория) оборудуется лабораторными столами и стульями, демонстрационным столом, шкафами для хранения учебного оборудования для лабораторных и практических работ.

В лаборантской устанавливаются шкафы (стеллажи) для хранения демонстрационного оборудования, универсальный стол-верстак (препараторский стол), на котором учитель (лаборант) в процессе подготовки к занятиям выполняет работы по ремонту оборудования, готовит опыты.

2. Расстановка мебели в кабинете (лаборатории) должна обеспечивать оптимальную ширину проходов, оптимальные расстояния от классной доски до первого и последнего ряда столов

- в учебных помещениях обычной прямоугольной конфигурации от наружной стены до первого ряда столов — не менее 0,5 м; от внутренней стены до третьего ряда столов — не менее 0,5 м; от задней стены (шкафов) до столов — не менее 0,65 м; от классной доски до первых столов — не менее 2,5 м; между рядами двухместных столов — не менее 0,6 м;

- рабочие места за первыми и вторыми столами в любом ряду кабинета отводятся школьникам со значительным снижением остроты слуха (разговорная речь воспринимается от 2 до 4 м).

- школьникам с пониженной остротой зрения отводятся рабочие места в ряду у окна за первыми столами, где освещенность создается естественным светом. При хорошей коррекции зрения очками школьники могут сидеть в любом ряду.

- в целях профилактики против искривления позвоночника и развития косоглазия следует каждую четверть проводить перемещение учащихся, сидящих в первом и третьем (четвертом) рядах, не нарушая при этом соответствия номеров мебели росту школьников.

3. Кабинет (лаборатория) физики оснащается медицинской аптечкой с набором перевязочных средств и медикаментов, комплектом средств индивидуальной защиты и инструкцией по правилам безопасности труда для учащихся.

4. Согласно СНиП-П-4—79 “Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования” солнечный свет должен падать с левой стороны от учащихся; наименьшая общая искусственная освещенность горизонтальных поверхностей на уровне 0,8 м от пола должна быть для учебных кабинетов не ниже 150 лк при лампах накаливания и 300 лк при люминесцентных лампах.

5. В соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭ) потребителями кабинет физики относится к группе помещений с повышенной опасностью. Электрооборудование кабинета с напряжением питания выше 42 В переменного тока и 110 В постоянного тока заземляют. Запрещается подавать на рабочие столы учащихся напряжение выше 42 В переменного и 110 В постоянного тока.

6. Для обеспечения пожарной безопасности кабинеты (лаборатории) физики комплектуются противопожарным инвентарем: ящик с песком, лопата, плотная мешковина (пропитанная огнестойким составом), углекислотный (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8) или порошковый (ОП-1 “Спутник”, ОП-5 “Турист”) огнетушитель. 4. Реактивы химические, источники тока

7. Химические реактивы, предусмотренные Перечнем, хранятся в лаборантской в глухом (со сплошными дверками без стекол) шкафу под замком. Жидкие химреактивы и растворы хранятся в тонкостенных, твердые — в толстостенных стеклянных банках с притертыми пробками. Каждый сосуд должен иметь четкую этикетку. Вещества, не имеющие этикеток, подлежат уничтожению.

8. Пребывание учащихся в помещении кабинета (лаборатории) физики и лаборантской допускается только в присутствии учителя физики.

9. Кабинеты физики не должны использоваться в качестве классных комнат для проведения занятий по другим предметам, сборов.

Перечень перевязочных средств и медикаментов для аптечки школьного кабинета (лаборатории) физики:

- Индивидуальные перевязочные антисептические средства— Зшт., пакеты без бинтов (Зшт.), с бинтами (3 шт.).

- Бинты (3 шт.).

- Вата (2 пакета).

- Жгут (1 шт.).

- Настойка йода — 1 флакон (10 ампул).

- Нашатырный спирт — 1 флакон (10 ампул).

- Сода питьевая — 1 пачка.

- 2—4%-ный раствор борной кислоты — 1 флакон (250 мл).

- 3%-ный раствор уксусной кислоты — 1 флакон (250 мл).

- Валидол — 1 тюбик.

- Перманганат калия (свежеприготовленный раствор).

- Пероксид водорода.

На дверце аптечки должен быть записан адрес и телефон ближайшего лечебного учреждения, где может быть оказана первая медицинская помощь.

Комплектация аптечки и составление инструкции по оказанию первой медицинской помощи должны производиться по согласованию с персоналом медпункта школы. Ответственность за наличие медикаментов, перевязочных средств, а также за надлежащее состояние аптечки возлагается на лаборанта кабинета физики.

ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТАЖА ПО РПАВИЛАМ

ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В КАБИНЕТЕ ФИЗИКИ.

Для усвоения учащимися правильных и безопасных приемов работы учителя обязаны проводить инструктаж по соблюдению требований техники безопасности и гигиены труда.

Инструктаж проводится со всеми учащимися

- при первом посещении кабинета (вводный инструктаж)

- перед выполнением каждой лабораторной и практической работы (на рабочем месте).

На вводном инструктаже учитель в форме беседы знакомит учащихся с правилами работы в кабинете физики, обращает их внимание на опасные моменты, с которыми можно столкнуться в процессе работы, и сообщает о соответствующих мерах предосторожности.

Инструктаж на рабочем месте имеет целью ознакомить учащихся с требованиями правильной организации и содержания рабочего места при выполнении конкретной работы, с безопасными методами работы и правилами пользования защитными средствами, с возможными опасными моментами и правилами поведения при их возникновении. Он должен быть кратким, содержать четкие и конкретные указания и в необходимых случаях сопровождаться показом правильных и безопасных приемов выполнения работы.

В процессе выполнения работы учитель и лаборант обязаны систематически контролировать действия учащихся.

Ниже приводятся: инструкция для учителя с перечислением мер безопасности, которые необходимо соблюдать при проведении занятий в кабинете физики, типовая инструкция на основе которой учитель (заведующий кабинетом) разрабатывает конкретные инструкции за своей подписью, утверждаемые директором общеобразовательного учреждения; образец оформления журнала, куда заносятся сведения об инструктаже.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

ПО БЕЗОПАСНЫМ УСЛОВИЯМ ТРУДА

Программой по физике в средней школе предусмотрено выполнение демонстрационных опытов, лабораторных и практических работ, они являются обязательными для учителя физики. Поэтому знание безопасных условий труда для учителя физики становятся просто необходимыми. Учитель должен не только сам знать правила техники безопасности, но и уметь донести их до сознания учащихся, требуя безусловного выполнения их на уроках. В каждом кабинете физики необходим набор инструкций по безопасным условиям труда. Удобно их расположить на отдельном стенде, доступном как для учителя, так и для учащихся.

Примечание

Проведение инструктажа сопровождается последующей записью в классном журнале. Для удобства учителю физики рекомендуется иметь отдельный журнал инструктажа учащихся по безопасным условиям труда. Журнал пронумеровывается, прошнуровывается, скрепляется подписью директора школы и печатью учреждения.

| Журнал инструктажа по правилам безопасности труда. |
| --- |
| № п/п | Фамилия, имя инструк-тируемого, класс | Дата | Содержание инструктажа с указанием названия инструкции | ФИО прово-дившего инструктаж, его долж-ность | Роспись проводив-шего инст-руктаж | Роспись инструктируемого |
| 1 | Иванов Петр 9 “Б” | 22.03 | Инструкция № | Петров В.М., учитель физики |  |  |

Извлечения из Правил безопасности труда для кабинетов (лабораторий) физики.

- В соответствии с положением об организации работы по охране труда в системе Министерства общего и профессионального образования РФ директор школы, его заместитель по учебно-воспитательной работе, заведующий кабинетом (учитель физики) и руководители кружков обязаны создавать здоровые и безопасные условия для проведения занятий в кабинете физики. Они несут личную ответственность за нарушение норм гигиены и правил безопасности труда.

- Заведующий кабинетом (лабораторией) физики, учителя физики принимают необходимые меры для создания здоровых и безопасных условий проведения занятий; обеспечивают выполнение действующих правил и инструкций по безопасности и гигиене труда; обеспечивают безопасное состояние рабочих мест, оборудования, приборов; немедленно извещают руководителей учреждения о каждом несчастном случае; несут ответственность за несчастные случаи, происшедшие в результате невыполнения ими обязанностей, возложенных настоящими правилами.

Меры безопасности при подготовке и выполнении демонстрационных опытов.

1. Демонстрационные опыты готовит учитель физики, соблюдая при этом требования правил безопасности труда.

2. При работе со стеклянными приборами необходимо:

- применять стеклянные трубки с оплавленными краями;

- правильно подбирать диаметры резиновых и стеклянных трубок при их соединении, концы трубок смачивать водой, глицерином или смазывать вазелином;

- использовать стеклянную посуду без трещин;

- не допускать резких изменений температуры и механических ударов;

- соблюдать осторожность при вставлении пробок в стеклянные трубки и обратном процессе;

- отверстие пробирки или горлышко колбы при нагревании в них жидкостей направлять в сторону от себя и учащихся.

3. При работе, если имеется вероятность разрыва сосуда вследствие нагревания, нагнетания или откачивания воздуха на демонстрационном столе, со стороны учащихся устанавливают защитный экран, а учитель пользуется защитными очками. В случае разрыва сосуда запрещается осколки стекла убирать руками. Для этого используются щетки и совок. Так же убирают железные опилки, используемые при наблюдении магнитных спектров.

Запрещается закрывать сосуд с горячей жидкостью притертой пробкой до тех пор, пока она не остынет; нельзя брать приборы с горячей жидкостью незащищенными руками.

4. Температура наружных элементов конструкций изделий, нагревающихся в процессе эксплуатации, не должна быть выше 45 °С. При температуре нагрева наружных элементов изделия выше 45 °С на видном месте этого изделия должна быть сделана предупреждающая надпись “Берегись ожога!”

5. Категорически запрещается применять бензин в качестве топлива в спиртовках.

6. Запрещается применение: парообразователей металлических, ламп лабораторных бензиновых, прибора для определения коэффициента линейного расширения металлов (с металлическими трубками, нагреваемыми паром).

7. Запрещается использовать металлические асбестированные сетки и нафталин.

8. Нельзя превышать пределы допустимых скоростей вращения на центробежной машине, универсальном электродвигателе, вращающемся диске, обозначенные в технических описаниях. Во время демонстрации необходимо следить за исправностью всех креплений в этих приборах. Чтобы исключить возможность травмирования отлетевшими деталями, необходимо устанавливать защитный экран.

9. Запрещается применение пылесоса и других воздуходувов при постановке демонстрационных опытов с прибором по механике на воздушной подушке, если уровень фонового шума превышает установленный ГОСТом 12.1.003—76. 5.2.10. При постановке всех видов физического эксперимента запрещается применение:

- металлической ртути;

- генератора УВЧ на октальных лампах;

- индукционных катушек ИВ-50, ИВ-100 и прибора для демонстрации электроискровой обработки металлов, так как эти приборы создают сильные радиопомехи;

- электрического учебного оборудования с открытыми контактами на напряжения выше 42 В переменного тока и 110 В постоянного.

10. До включения электро-, радиоприборов в сеть необходимо убедиться в соответствии положения переключателя сетевого напряжения его номинальному значению, а также в исправности предохранителей.

11. При измерении напряжений и токов измерительные приборы присоединяются проводниками с надежной изоляцией, снабженными одно-, двухполюсными вилками. Присоединять вилки (щуп) к схеме нужно одной рукой, причем вторая рука не должна касаться шасси, корпуса прибора и других электропроводящих предметов. Особую осторожность следует соблюдать при работе с печатными схемами, для которых характерны малые расстояния между соседними проводниками печатной платы.

12. Замена деталей, а также измерение сопротивлений в цепях учебных установок производятся только после их выключения и разряда конденсаторов с помощью изолированного проводника.

13. При необходимости настройки или регулировки радиоустройства (подстройка контуров, регулировка подстрочечных конденсаторов или резисторов и т. п.) во включенном состоянии пользуются инструментом с надежной изоляцией.

14. При налаживании и эксплуатации осциллографов и телевизоров необходимо с особой осторожностью обращаться с электронно-лучевой трубкой. Недопустимы удары по трубке или попадание на нее расплавленного припоя, так как это может вызвать взрыв трубки.

15. Запрещается включение без нагрузки выпрямителей, так как в этом случае электролитические конденсаторы фильтра заметно нагреваются, а иногда и взрываются.

16. При перегреве трансформатора, появлении запаха гари, искрении внутри баллонов радиоламп или разогревании их анодов радиоустройство следует немедленно выключить.

17. Нельзя оставлять включенные электро-, радиоустройства без надзора и допускать к ним посторонних лиц.

18. При эксплуатации источников высоких напряжений (электрофорная машина, преобразователи типа ^разряд”) необходимо соблюдать следующие предосторожности:

- не прикасаться к деталям и проводникам руками или токо- проводящими предметами (материалами);

- высоковольтные соединительные проводники или электроды шарового разрядника следует перемещать с помощью изолирующей ручки (можно использовать чистую сухую стеклянную трубку);

- после выключения нужно разрядить конденсаторы путем соединения электродов разрядником или гибким проводником в хлорвиниловой изоляции.

19. Категорически запрещается использование в школах безнакальных трубок: рентгеновской, для отклонения катодных лучей, вакуумной со звездой, вакуумной с мельничкой и др.

20. Не допускается прямое попадание в глаза учителя и учащихся света от электрической дуги, проекционных аппаратов, стробоскопа и лазера.

21. Не разрешается эксплуатация лазера без защитного заземления прибора и ограничения экраном распространения луча вдоль демонстрационного стола. Запрещаются перемещение лазера по оптической скамье во включенном состоянии и все виды регулировок при снятой верхней части корпуса.

Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ и работ практикума.

1. Все положения по защите от механических, тепловых и других травмирующих факторов, изложенные в разделе <Меры безопасности при подготовке и выполнении демонстрационных опытов”, распространяются на постановку и проведение лабораторных работ и работ практикума.

2. При выполнении работ на установление теплового баланса воду следует нагревать не выше 60—70 °С.

3. Запрещается зажигать спиртовку от другой горящей спиртовки.

4. Проведение лабораторных работ и демонстрационных опытов с применением ртути категорически запрещается.

5. Запрещается нагружать измерительные приборы выше предельных значений, обозначенных на их шкале.

6. При постановке лабораторных и практических работ запрещается применение учащимися приборов с надписями на их панелях (корпусе) “Только для проведения опытов учителем”.

7. Учебные приборы и изделия, предназначенные для практических работ учащихся, по способу защиты человека от поражения электрическим током должны иметь двойную или усиленную изоляцию или присоединяться непосредственно к источникам питания с напряжением не выше 42 В.

Типовая инструкция по правилам безопасности труда для учащихся.

1. Будьте внимательны и дисциплинированны, точно выполняйте указания учителя.

2. Не приступайте к выполнению работы без разрешения учителя.

3. Размещайте приборы, материалы, оборудование на своем рабочем месте таким образом, чтобы исключить их падение или опрокидывание.

4. Перед выполнением работы внимательно изучите ее содержание я ход выполнения.

5. Для предотвращения падения стеклянные сосуды (пробирки, колбы) при проведении опытов осторожно закрепляйте в лапке штатива.

6. При проведении опытов не допускайте предельных нагрузок измерительных приборов. При работе с приборами из стекла соблюдайте особую осторожность. Не вынимайте термометры из пробирок с затвердевшим веществом.

7. Следите за исправностью всех креплений в приборах и приспособлениях. Не прикасайтесь и не наклоняйтесь (особенно с неубранными волосами) к вращающимся частям машин.

8. При сборке экспериментальных установок используйте провода (с наконечниками и предохранительными чехлами) с прочной изоляцией без видимых повреждений.

9. При сборке электрической цепи избегайте пересечения проводов. Запрещается пользоваться проводником с изношенной изоляцией и выключателем открытого типа (при напряжении выше 42 В).

10. Источник тока и электрической цепи подключайте в последнюю очередь. Собранную цепь включайте только после проверки и с разрешения учителя. Наличие напряжения в цепи можно проверять только с помощью приборов или указателей напряжения.

11. Не прикасайтесь к находящимся под напряжением элементам цепей, лишенным изоляции. Не производите пересоединения в цепях и смену предохранителей до отключения источника электропитания.

12. Следите за тем, чтобы во время работы случайно не коснуться вращающихся частей электрических машин. Не производите пересоединения в электрических цепях машин до полной остановки якоря или ротора машины.

13. Не прикасайтесь к корпусам стационарного электрооборудования, к зажимам отключенных конденсаторов.

14. Пользуйтесь инструментами с изолирующими ручками.

15. По окончании работы отключите источник электропитания, после чего разберите электрическую цепь.

16. Не уходите с рабочего места без разрешения учителя.

17. Обнаружив неисправность в электрических устройствах, находящихся под напряжением, немедленно отключите источник электропитания и сообщите об этом учителю.

18. Для присоединения потребителей к сети пользуйтесь штепсельными соединениями.

19. При ремонте электрических приборов пользуйтесь розетками, гнездами, зажимами, выключателями с невыступающими контактными поверхностями.

Примечание. На основании данных типовых инструкций  в ОУ разрабатываются собственные документы и инструкции  по правилам безопасности труда для учащихся, которая утверждается директором школы.

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                    СОГЛАСОВАНО

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПК .______________                                                                                  _____________

“____”________200 года                                                                    “____”_________200 года.

Должностные обязанности
по охране труда
учителя физики и заведующего кабинетом

Учителя и заведующие кабинетами являются ответственными за организацию и проведение на вверенных им участках занятий и работ в соответствии с требованиями охраны труда. Они обеспечивают:

- выполнение постановлений, распоряжений и приказов Московского комитета образования по вопросам охраны труда;

- включение вопросов безопасных условий труда, производственной санитарии и противопожарной техники в планы уроков по физике и в экзаменационные билеты;

- создание всех необходимых мер для здоровых и безопасных условий труда и занятий, а также контроль за выполнением установленных положений, правил, норм по охране труда;

- проведение лабораторных занятий и других работ только при наличии соответствующего оборудования и других условий, требуемых правилами и нормами охраны труда;

- размещение установок и стендов в соответствии с правилами и нормами по технике безопасности и производственной санитарии;

- безопасное состояние учебных мест, приборов, инструментов;

- нормальное санитарное состояние учебных рабочих мест, приборов, инструментов;

- нормальное санитарное состояние помещений;

- ввод в эксплуатацию вновь созданных, а также реконструируемых кабинетов с санкции приемной комиссии;

- составление и ежегодный пересмотр инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности, осуществление надзора за выполнением (инструкции согласовываются с профкомом школы и утверждаются директором);

- систематическое проведение первичного и повторного инструктажа с лаборантом и учащимися, соответствующее их оформление;

- ежегодную разработку мероприятий по охране труда для включения их в планы и соглашения по охране труда;

- выполнение мероприятий, включаемых в соглашение по охране труда;

- своевременное расследование и учет несчастных случаев, связанных с работой учащихся в кабинетах физики и принятие необходимых мер по устранению причин, которыми вызваны несчастные случаи;

- проверку знаний и выполнение лаборантом и учащимися правил и инструкций по безопасным условиям труда;

- тщательную проверку подготовленных опытов;

- проведение в сроки, установленные администрацией и ПК школы контроля за состоянием охраны труда в кабинетах физики

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                    СОГЛАСОВАНО

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПК .______________                                                                                  _____________

“____”________200 года                                                                    “____”_________200 года.

Правила пожарной безопасности
в кабинете физики

- Каждый работник школы, каждый учащийся должен обязательно знать и обязательно выполнять правила пожарной безопасности, в случае возникновения пожара принять все зависящие от него меры к спасению людей и тушению пожара.

- Помещение должно содержаться в чистоте. Весь сгораемый мусор и бумагу следует систематически выносить из кабинета.

- В кабинете должны быть средства для тушения пожара: огнетушитель, песок, плотное одеяло.

- В физическом кабинете запрещается работа учащихся с электрическими и нагревательными приборами без руководства учителя или лаборанта.

- Материальные ценности в кабинете физики хранятся строго по ассортиментам. При этом не разрешается совместное хранение легко воспламеняющихся жидкостей с другими материалами.

- К работе допускаются учащиеся, которые знакомы с техникой безопасности.

- По окончании работы в кабинете ответственный за пожарную безопасность должен тщательно осмотреть помещение, устранить все недочеты. Снять напряжение с электросети рубильником или двухполюсным выключателем.

- В процессе эксплуатации электрической сети и электрических приборов воспрещается подвешивать электропроводку на гвоздях и заклеивать обоями, применять электропровода с поврежденной изоляцией, использовать некалиброванные предохранители, обертывать электрические лампы бумагой или тканью, использовать электропровода для подвешивания стендов, таблиц.

- Нельзя оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть приборы.

- В случае возникновения пожара в кабинете необходимо соблюдать спокойствие, снять напряжение с электрической сети, эвакуировать учащихся по плану школы, позвонить по телефону 01.

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                    СОГЛАСОВАНО

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПК .______________                                                                                  _____________

“____”________200 года                                                                    “____”_________200 года.

Инструкция по безопасным условиям труда
в кабинете физики (лаборатории) для учащихся

- Будьте внимательны, дисциплинированы, осторожны, точно выполняйте указания учителя.

- Не оставляйте рабочего места без разрешения учителя.

- Располагайте приборы, материалы, оборудование на рабочем месте в порядке, указанном учителем.

- Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся для выполнения задания.

- Перед тем, как приступить к выполнению работы, тщательно изучите ее описание, уясните ход ее выполнения.

- Производите сборку электрических цепей, изменения в них, монтаж и ремонт электрических устройств только при отключении источника питания.

- Не включайте источник электропитания без разрешения учителя.

- Проверяйте наличие напряжения на источнике питания или других частях электроустановки с помощью прибора для измерения напряжения.

- Следите за тем, чтобы изоляция проводов была исправна, а на концах проводов были наконечники. При сборке электрической цепи провода располагайте аккуратно, а наконечники плотно соединяйте с клеммами.

- Выполняйте наблюдения и измерения, соблюдая осторожность, что бы случайно не прикоснуться к оголенным проводам (токоведущим частям, находящимся под напряжением).

- Не прикасайтесь к конденсаторам даже после отключения электрической цепи от источника электропитания, их сначала нужно разрядить.

- По окончании работы отключите источник электропитания, после чего разберите электрическую цепь.

- Обнаружив неисправность в электрических устройствах, находящихся под напряжением, немедленно отключите источник электропитания и сообщите об этом учителю.

- При получении стеклянной посуды проверьте ее цельность, не ставьте посуду на край стола и близко к нагревательным приборам. Помните, что стекло не выдерживает резких перепадов температуры, не наливайте в стеклянную посуду горячей воды без предварительного прогрева сосуда.

- При работе с источниками тепла (электроплитками, газовыми горелками, спиртовками) соблюдайте максимальную осторожность. Помните, что длинные волосы могут быть источником травматизма при невнимательной работе с нагревательными элементами. При работе с нагревательными приборами пользуйтесь изолирующими прокладками.

- Колющие и режущие инструменты при неправильном использовании могут причинить травму вам или вашему товарищу. Будьте предельно осторожны при работе с этими инструментами.

- Для сохранения зрения будьте осторожны при работе с источниками света. Не смотрите на сильные источники света без предохранительных светофильтров.

- Осторожно обращайтесь с химически активными веществами.

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                    СОГЛАСОВАНО

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПК .______________                                                                                  _____________

“____”________200 года                                                                    “____”_________200 года.

Правила по безопасным условиям труда
7 КЛАСС

- Будьте внимательны, дисциплинированы, осторожны. Точно выполняйте указания учителя.

- Не оставляйте рабочего места без разрешения учителя.

- Располагайте приборы, материалы, оборудование на рабочем месте в порядке, указанном учителем.

- Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся для выполнения задания.

- Перед тем, как приступить к выполнению работы, тщательно изучите ее описание, уясните ход ее выполнения.

- При пользовании весами взвешиваемое тело кладут на левую чашку весов, а разновесы на правую.

- Взвешиваемое тело и разновесы нужно опускать на чашки весов осторожно, не роняя их.

- По окончании работы с весами разновесы и гири помещают в футляр, а не на стол.

- При работе с мензурками нельзя пользоваться сосудами с трещинами или с отбитыми краями.

- Если сосуд разбит в процессе работы, то осколки нельзя убирать со стола руками или тряпкой, надо пользоваться щеткой или метелкой с совком.

- При работе с динамометром нельзя нагружать его так, чтобы длина пружины превысила ограничитель по шкале.

- При выполнении практических работ, в которых применяются нитки, помните, что нитки нельзя обрывать пальцами, надо применять ножницы.

- При опускании груза в жидкость нельзя резко отпускать груз.

- При использовании рычага-линейки не забывайте придерживать свободный от грузов конец рукой.

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                    СОГЛАСОВАНО

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПК .______________                                                                                  _____________

“____”________200 года                                                                    “____”_________200 года.

Правила по безопасным условиям труда
8 КЛАСС

Тема: “ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ”

- При выполнении лабораторных работ нельзя пользоваться разбитой стеклянной посудой или посудой с трещинами.

- Стеклянные колбы при нагревании нужно ставить на асбестовые сетки. Воду можно нагревать до 60-70 С.

- Осколки стекла нельзя собирать со стола руками. Для этого нужно использовать щетку с совком.

- Не оставляйте без присмотра нагревательные приборы.

Тема: “ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ”

- При сборке электрической цепи провода располагайте аккуратно, а наконечники плотно соединяйте с клеммами.

- Следите, чтобы изоляция проводов была исправна, а на концах проводников были наконечники.

- Все изменения в электрической цепи и ее разборку можно проводить только при выключенном источнике электрического питания.

- Не включайте электрическую цепь без проверки ее учителем.

- Во всех случаях повреждения электрического оборудования, измерительных приборов и проводов необходимо отключать напряжение и сообщать об этом учителю.

- Категорически запрещается трогать что-либо на демонстрационном столе и электрораспределительный щит.

ТЕМА: “ОПТИКА”

- При работе со стеклом нужно быть очень осторожным и внимательным, чтобы не разбить его и исключить порезы.

- При работе с линзами не следует касаться оптического стекла руками, чтобы не загрязнить его.

- При обнаружении трещин на стекле и линзах нужно прекратить и сообщить учителю.

- Осколки стекла нельзя стряхивать руками. Для этого нужно использовать щетку и совок.

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                    СОГЛАСОВАНО

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПК .______________                                                                                  _____________

“____”________200 года                                                                    “____”_________200 года.

Правила по безопасным условиям труда
9 КЛАСС

- Будьте внимательны, дисциплинированны, осторожны. Точно выполняйте указания учителя.

- Не оставляйте рабочее место без разрешения учителя.

- Располагайте приборы, материалы, оборудование на рабочем месте в порядке, указанном учителем.

- Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся для выполнения задания.

- Перед тем как приступить к выполнению работы, тщательно изучите ее описание, уясните ход ее выполнения.

- При использовании весов взвешиваемое тело кладут на левую чашку весов, а разновесы на правую.

- Взвешиваемое тело и разновесы нужно опускать на чашки весов осторожно, не роняя их.

- При окончании работы с весами разновесы и гири помещают в футляр, а не на стол.

- При работе с динамометром нельзя нагружать его так, чтобы длина пружины превышала ограничитель на шкале.

- При выполнении практических работ, в которых применяются нитки, помните, что их нельзя обрывать пальцами, надо использовать ножницы.

- При опускании груза в жидкость, нельзя резко отпускать его.

- При использовании рычага-линейки не забывайте придерживать свободный от грузов конец рукой.

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                    СОГЛАСОВАНО

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПК .______________                                                                                  _____________

“____”________200 года                                                                    “____”_________200 года.

Правила по безопасным условиям труда
10 КЛАСС

Тема: “МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА”

- При выполнении лабораторных работ нельзя использовать разбитые стеклянные трубки, трубки с трещинами.

- Соблюдайте осторожность при работе со стеклянной посудой.

- Осколки стекла нельзя собирать со стола руками. Для этого нужно использовать щетку и совок.

Тема: “ЭЛЕКТРОДИНАМИКА”

- Располагайте приборы, материалы, оборудование на рабочем месте в порядке, указанном учителем.

- Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся для выполнения работы.

- Производите сборку электрических цепей, изменения в них, монтаж в них только при отключенном источнике питания.

- Не включайте источник питания без разрешения учителя.

- Проверяйте наличие напряжения на источниках питания или других частях электроустановки с помощью прибора для измерения напряжения.

- Следите, чтобы изоляция проводов была исправна, а на концах проводов были наконечники. При сборке электрической цепи провода располагайте аккуратно, а наконечники плотно соединяйте с клеммами.

- Выполняйте измерения и наблюдения, соблюдая осторожность, чтобы случайно не прикоснуться к оголенным проводам (токоведущим частям, находящимся под напряжением).

- Не прикасайтесь к конденсаторам, даже после отключения электрической цепи от источника питания, их сначала нужно разрядить.9.По окончании работы отключите источник питания, после чего разберите электрическую цепь.

- Обнаружив неисправность в электрических установках, находящихся под напряжением, немедленно отключите источник тока и сообщите об этом учителю.

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                    СОГЛАСОВАНО

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПК .______________                                                                                  _____________

“____”________200 года                                                                    “____”_________200 года.

Правила по безопасным условиям труда
11 КЛАСС

- Будьте внимательны, дисциплинированны, осторожны. Точно выполняйте указания учителя.

- Не оставляйте рабочее место без разрешения учителя.

- Располагайте приборы, материалы, оборудование на рабочем месте в порядке, указанном учителем.

- Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся для выполнения задания.

- Перед тем, как приступить к выполнению работы тщательно изучите ее описание, уясните ход ее выполнения.

- При работе со стеклом нужно быть очень осторожным и внимательным, чтобы не разбить его и исключить порезы.

- При работе с линзами не следует касаться оптического стекла руками, чтобы не загрязнить его.

- При обнаружении трещин на стекле и линзах прекратить работу и сообщить учителю.

- Осколки стекла нельзя собирать со стола руками. Нужно использовать щетку и совок.

- Проверку электрических цепей, изменение в них, монтаж и ремонт производите только после отключения источников питания.

- Не включайте источники питания без разрешения учителя.

- Проверяйте наличие напряжения на источнике питания или других частях электроустановки с помощью приборов для измерения напряжения.

- Следите, чтобы изоляция проводов была исправна, на концах проводов были наконечники. При сборке цепи провода располагайте аккуратно, а наконечники плотно соединяйте с клеммами.

- Выполняйте наблюдения и измерения, соблюдая осторожность, чтобы случайно не прикоснуться к оголенным проводам.

- По окончании работы отключите источник питания, после чего разберите цепь.

- Обнаружив неисправность в электрической установке, находящейся под напряжением, немедленно отключите источник питания и сообщите учителю.

Заключение Мы надеемся, что предлагаемый нами подбор инструкций по данной теме сэкономит время учителю физики по подготовке к проведению демонстрационных опытов, лабораторных и практических работ. Позволит сделать их выполнение безопасным для учеников. Данные инструкции составлены в соответствии с действующими программами и нормативными документами по безопасным условиям труда.

Список литературы

Шилов В.Ф. Техника безопасности в кабинете физики. - М.: Просвещение, 1979 год.

Приказ Министерства образования РФ № 92 от 27.02.95 года.

Программы общеобразовательных учреждений "ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ" М.: Просвещение, 1998 год.